# О внесении изменений №2 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции»

В связи с вводом в действие СанПиН 2.2.1./2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции в 2007 году, проведен мониторинг выполнения  данного документа.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся  источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий  эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду  загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других  вредных  физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер  по уменьшению неблагоприятного  влияния их на среду обитания,  устанавливаются ориентировочные санитарно-защитные зоны I - V   классов опасности (от 1000 метров до 50 метров соответственно).

Процедура обоснования отнесения  предприятий  к определенному классу опасности  основана на опыте многолетних  наблюдений за промышленными объектами и производствами.

В связи с необходимостью  упрощения  и снятия административных барьеров при установлении размеров санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) для промышленных объектов и производств,  внесены изменения в №2  СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции.

Для  предприятий IV и  V классов опасности, расстояние от которых до нормируемых территорий соответствует ориентировочным санитарно-защитным зонам, размер санитарно-защитной зоны и минимальные разрывы устанавливается в соответствии с разделом 7 и приложениями 1-6 к настоящим санитарным правилам.  Проект санитарно-защитной зоны для указанных объектов и производств не разрабатывается, натурные исследования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерения шума не проводятся, санитарно-эпидемиологическое заключение не выдается.

Для автозаправочных станций не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания, устанавливается СЗЗ размером 50 метров (раздел 7.1.12, класс 5).  Проект санитарно-защитной зоны для указанных объектов и производств не разрабатывается, натурные исследования загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерения шума не проводятся, санитарно-эпидемиологическое заключение не выдается.

Анализ установленных санитарно-защитных зон для объектов  I и V   классов опасности показал, что разработка проектов СЗЗ для объектов I и III классов  опасности является обязательной (п.2.1.).