Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 августа 2011 г. Регистрационный N 21705

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52 (ч.1) ст. 5498; 2007 N 1 (ч.1) ст. 21; N 1 (ч. 1) ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст.3616; N 44, ст.4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295, 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст.4666; 2005, N 39, ст.3953) постановляю:

1. Утвердить СанПиН 2.2.3. 2887-11 "Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов" (приложение).

2. С момента введения СанПиН 2.2.3.2887 "Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов" считать утратившим силу СанПиН 2.2.3.757-99 "Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами", утверждённым Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации 28.06.1999 (не нуждается в государственной регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации в соответсвии с письмом Минюста России от 25.10.1999 N 8737-ЭР).

Г. Онищенко

Приложение

Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.3.2887-11

I. Область применения и общие

положения

1.1. Настоящие санитарные правила действуют на всей территории Российской Федерации и распространяются на все виды деятельности с хризо тилом и хризотил содержащими материалами.

1.2. Настоящие санитарные правила определяют требования к охране жизни и здоровья лиц, занятых на работах по производству и использованию хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий, а также населения, проживающего в зоне влияния их промышленных выбросов, приведению сис темы гигиенической оценки данных производств и их продукции в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, гар монизации её с международными требованиями, руководствуясь законами Российской Федерации, с учётом требований Конвенции N 162 и Рекоменда ций N 172 Международной Организации Труда (МОТ) "Конвенция об охране труда при использовании асбеста".

1.3. Санитарные правила являются обязательными для юридических орга низаций, индивидуальных предпринимателей и лиц, осуществляющих:

- производство, использование хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий;

- разработку и производство машин, механизмов и оборудования для произ водства хризотила и изделий из него;

- выпуск проектов строительства, строительство, реконструкцию, техниче ское перевооружение, а также ремонт, консервацию и снос зданий, сооружений, установок, железных и автомобильных дорог и других сооружений с использованием хризотилсодержащих материалов;

- медицинское обслуживание контингентов работающих, имеющих произ водственный контакт с хризотилом и хризотилсодержащими материалами.

1.4. Правила являются обязательными для всех видов работ, связанных с выделением хризотилсодержащей пыли, и распространяются на:

- добычу и обогащение хризотилсодержащих минералов;

- изготовление материалов и изделий, содержащих хризотил;

- использование и применение хризотилсодержащих изделий и материалов для технических нужд;

- новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевоору жение, ремонт, консервацию и снос зданий, построенных с применением хризотилсодержащих материалов;

- транспортировку и хранение хризотила, хризотилсодержащих материалов и изделий;

- производство и применение строительных и дорожных материалов на осно ве побочных продуктов, образующихся при добыче и обогащении хризотилсодержащего сырья;

- технологические процессы, выполняемые при использовании нерудных строительных материалов из хризотилсодержащих пород (погрузка, транс портирование, выгрузка, хранение, укладка и другие виды работ) при ремонте, текущем содержании, строительстве железнодорожных путей и автомобильных дорог.

1.5. Действующие отраслевые правила безопасности, инструкции и дру гие документы, содержащие санитарно-гигиенические требования, не должны противоречить настоящим санитарным правилам.

1.6. Работодателю следует постоянно поддерживать условия труда и обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требова ниями действующих нормативных документов и настоящих санитарных правил. При невозможности соблюдения предельно допустимых концентраций (ПДК) хризотилсодержащей пыли в воздухе рабочей зоны на рабочих местах, работодателю следует руководствоваться принципом "защиты временем", предусматривающим сокращение времени воздействия на работника неблаго приятных факторов производственного процесса, с использованием данных об индивидуальных пылевых нагрузках на органы дыхания работников для срав нения их с величинами контрольных пылевых нагрузок.

1.7. Работодателю в соответствии с действующим законодательством следует:

- обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе произ водства;

- обеспечить организацию контроля условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряжённости труда;

- разработать и проводить профилактические мероприятия по предупрежде нию воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работников с обеспечением производственного лабо раторного контроля.

1.8. Все работники, работа которых связана с воздействием хризотилсодержащей пыли, должны быть информированы о возможных рисках для здоровья при воздействии хризотилсодержащей пыли и мерах по их профилак тике.

1.9. Работники предприятий обязаны соблюдать требования настоящих санитарных правил, касающихся применения методов и средств предупрежде ния и защиты от воздействия вредных производственных факторов.

1.10. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и объектах окружающей среды не должно превышать установленных законодательством Российской Федерации гигиенических нормативов.

1.11. Не допускается ввод в действие технологического оборудования до пуска в эксплуатацию газоочистных установок и сооружений по очистке сточ ных вод.

1.12. Не допускается добыча, обогащение и использование в материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы. К группе амфиболов относится ряд минералов - актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, тремолит.

II. Общие требования к предприятиям, производящим и использующим хризотил и хризотилсодержащие материалы и изделия

2.1. Размещение промышленных предприятий зданий, сооружений и содержание территории

2.1.1. Выбор промышленной площадки для строительства предприятий по добыче, обогащению и переработке хризотила, размещение производствен ных зданий и сооружений, а также благоустройство территории и размер санитарно-защитной зоны должны соответствовать действующим норматив ным документам по проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

2.1.2. Разработка проектно-сметной документации, строительство и ввод в эксплуатацию объектов по добыче, переработке и применению хризотила проводятся в соответствии с действующими нормативными документами.

2.1.3. Вопросы хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвод производ ственных и хозяйственно-бытовых сточных вод и их очистку, участки размещения отвалов и шламонакопителей, способы захоронения отходов про изводства и потребления решаются на стадии отвода и выбора площадки под промышленное строительство в соответствии с действующими гигиенически ми требованиями.

2.1.4. Вопросы очистки промышленных выбросов в атмосферу решаются на стадии разработки раздела проекта документации "Оценка воздействия на окружающую среду".

2.1.5. На стадии проектирования предприятий должны быть разработаны методы сбора, хранения и утилизации предполагаемых отходов, представлены материалы, содержащие данные о количестве, качестве и классе опасности от ходов в соответствии с прогнозируемым объемом развития производств и мероприятия по санитарной охране окружающей среды.

2.1.6. Производственные корпуса должны располагаться с учётом розы ветров с подветренной стороны по отношению к административно-хозяйственным зданиям.

2.1.7. При разработке схемы промышленной площадки предприятий сле дует предусматривать минимальное количество перегрузочных узлов и сокращение до минимума путей перемещения хризотила и хризотилсодержа щих материалов.

2.1.8. Территория предприятия должна быть озеленена, проезды и пеше ходные дорожки - иметь твердое покрытие. Необходимо предусматривать возможность влажной уборки территории и устройство ливневой канализации.

2.1.9. Не допускается размещение предприятий по добыче, переработке хризотила, а также отвалов хризотилсодержащих отходов:

- в селитебных зонах населённых пунктов;

- в зонах питания подземных вод;

- на нижних речных террасах;

- на сильно трещиноватых участках;

- в водозаборных зонах источников централизованного хозяйственно-бытового водоснабжения;

- в водозаборных зонах источников минеральных вод;

- в зонах рекреации.

2.1.10. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена расчётами прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха хризотилсодержащей пылью в соответствии с действующими гигие ническими требованиями по расчету рассеивания вредных веществ в атмосфере, а также результатами лабораторных исследований атмосферного воздуха в районах размещения аналогичных действующих объектов.

2.1.11. Использование земель, отведенных под санитарно-защитную зо ну, допускается только в соответствии с действующими нормативными документами.

2.1.12. Санитарно-защитную зону или её часть не допускается рассмат ривать как резервную территорию объекта и использовать для расширения промышленной или селитебной территории.

2.2. Основные и вспомогательные производственные здания, помещения и сооружения

2.2.1. Настоящие санитарные правила используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и венти ляции и для обеспечения контроля качества производственной и внешней среды.

2.2.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения производст венных зданий, помещений и сооружений должны соответствовать требованиям действующих гигиенических требований по проектированию промышленных предприятий.

2.2.3. Производственные здания и сооружения, предназначенные для производства хризотила и содержащих его материалов и изделий, должны быть обеспечены системами аспирации и очистки воздуха.

2.2.4. При решении технологической схемы предприятий следует преду сматривать минимальное количество перегрузочных узлов и сокращение до минимума путей перемещения хризотила и хризотилсодержащих материалов.

2.2.5. Размещение технологических участков (цехов) внутри зданий должно осуществляться с учётом необходимости предотвращения поступления и распространения хризотилсодержащей пыли и прочих вредных веществ на другие участки, не имеющие источников их образования.

2.2.6. Места погрузки и разгрузки хризотила, пути его перемещения по территории предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсо держащих руд, должны быть обозначены предупредительными знаками "Работать с применением средств защиты органов дыхания" и надписями, ог раничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам.

2.2.7. Места погрузки и разгрузки хризотила на предприятиях, осуществ ляющих производство хризотилсодержащих материалов и изделий (склады, места растаривания, дозирования и смешивания хризотила с другими компо нентами, механической обработки хризотилсодержащих материалов), должны быть обозначены предупредительными знаками "Работать с применением средств защиты органов дыхания" и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам.

2.2.8. При работах с хризотилом и хризотил содержащими материалами вне предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержа щих руд и производство хризотилсодержащих материалов и изделий, места растаривания, дозирования, смешивания хризотила с другими компонентами при изготовлении хризотилсодержащих изделий, механической обработки хризотилсодержащих изделий, нанесения, удаления и ремонта тепло- и звуко изоляционных хризотилсодержащих покрытий должны быть обозначены предупредительными знаками "Работать с применением средств защиты орга нов дыхания" и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам, и там, где это прак тически осуществимо, оборудованы укрытиями или спроектированы таким образом, чтобы не допускать распространения волокон хризотила за их преде лы.

2.2.9. Склады хризотила, приготовительные отделения с узлами дозиров ки хризотила должны размещаться в отдельно стоящих зданиях или изолированных помещениях.

2.2.10. Пульты для дистанционного управления оборудованием, являю щиеся постоянным рабочим местом, должны располагаться в изолированных кабинах, помещениях или операторских зонах с оптимальными или допусти мыми условиями труда.

2.2.11. Помещения пультов дистанционного управления необходимо от делять от производственных тамбуром-шлюзом и/или там, где это технически достижимо, оборудовать самостоятельным выходом в коридор.

2.2.12. Производственные здания и сооружения, предназначенные для работ с хризотилом и хризотилсодержащими материалами следует обеспечи вать оборудованием для уборки осевшей пыли.

2.2.13. В помещениях, где возможно выделение пыли, не следует проек тировать конструктивные элементы и отделочные материалы, способствующие ее накоплению и затрудняющие уборку.

2.3.14. Для очистки производственных помещений, машин и оборудова ния от хризотилсодержащей пыли должны применятся беспылевые методы (пневмоуборка, влажная уборка и другие).

2.2.15. Если уборка беспылевым методом практически неосуществима, рабочие, занятые очисткой, должны быть обеспечены соответствующей за щитной одеждой и респираторами. Такая уборка должна проводиться в отсутствие других работающих. Если присутствие других работающих неиз бежно, они также должны пользоваться защитной одеждой и респираторами.

2.3. Технологические процессы и производственное оборудование

2.3.1. Технологические процессы, машины и оборудование должны со ответствовать действующим нормативным документам по организации технологических процессов и гигиеническим требованиям к производственно му оборудованию, ручному инструменту.

2.3.2. На новые технологические процессы оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в установленном порядке.

2.3.3. При проектировании, организации и проведении технологических процессов производства хризотила и хризотилсодержащих материалов и изде лий предусматривают:

- сокращение времени непосредственного контакта работников с хризотилсо держащей пылью путем применения комплексной механизации, автоматизации, дистанционного управления технологическими процессами и операциями;

- выбор и применение безотходных технологических процессов;

- систему контроля и управления технологическими процессами, обеспечи вающую защиту работников от воздействия хризотилсодержащей пыли и аварийное отключение производственного оборудования;

- применение непрерывных производственных процессов, герметизация обо рудования, использование оборудования со встроенными местными отсосами.

2.3.4. К материалам и процессам, способным вызвать загрязнение произ водственной среды хризотилсодержащей пылью, следует применять технологически рациональные способы их использования, такие как:

- использование и обслуживание механизмов, установок, оборудования, ин струментов, вентиляционных систем в соответствии с инструкциями;

- увлажнение хризотилсодержащих изделий и материалов, где это технологически возможно, на рабочих местах перед распаковкой, переработкой, по-грузочно-разгрузочными работами, использованием, механической обработкой, очисткой, обдиркой и удалением;

- поставку готовой продукции, не требующей дальнейшей механической об работки, где это возможно;

- правильное использование средств коллективной и индивидуальной защи ты.

2.3.5. При добыче хризотилсодержащего сырья открытым способом для снижения степени воздействия пыли на здоровье людей и окружающую среду должны быть обеспечены:

- комплексная механизация бурения с пылеподавлением;

- увлажнение твердых покрытий дорог, находящихся в месте добычи хризо тила (карьерах), путем орошения водой или связующими растворами.

2.3.6. Все виды оборудования, являющегося потенциальным источником выделения хризотилсодержащей пыли в воздух рабочей зоны, должны быть герметизированы и, при необходимости, присоединены к системам аспирации с аппаратами для очистки воздуха. Эксплуатация оборудования при отклю ченной аспирации и аппаратов очистки воздуха запрещается.

2.3.7. Конвейеры для транспортирования хризотила или смесей хризоти ла с другими материалами должны быть укрыты и оснащены устройствами для подключения к системам аспирации в местах перегрузки материалов.

2.3.8. Использование и обслуживание механизмов, установок, оборудо вания, аспирационных систем осуществляется в соответствии с их паспортами и руководствами или инструкциями по эксплуатации.

2.3.9. В случае, если невозможно исключить выделение хризотилсодер жащей пыли в воздух рабочей зоны, предусматривается применение:

- мер и средств, максимально уменьшающих попадание пыли в производст венные помещения, накопление её на оборудовании и строительных конструкциях;

- средств пылеуборки;

- средств индивидуальной защиты органов дыхания.

2.3.10. Очистку от пыли оборудования, снабженного аспирационными системами, необходимо производить при включенной аспирации.

2.4. Упаковка, складирование, транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы

2.4.1. Руды, концентраты, промежуточные продукты обогащения, неупа кованная готовая продукция на обогатительных фабриках должны храниться в закрытых складах и бункерах.

2.4.2. Обязательной упаковке подлежат хризотил и пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия.

2.4.3. Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нор мативных документов на продукцию.

2.4.4. Хризотил и пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия должны быть упакованы с применением материалов и способов, исключаю щих пыление и обеспечивающих защиту продукции от повреждения и потерь, окружающую среду - от загрязнения.

2.4.5. Хризотил должен упаковываться в прочную, герметичную, пыле непроницаемую тару (бумажные или синтетические мешки, мягкие специализированные контейнеры). Пластиковые материалы, использующиеся для изготовления тары, должны быть устойчивы к ультрафиолетовому излуче нию солнечного света.

2.4.6. Устья мешков с хризотилом должны быть закрыты с помощью сши вания нитью или любым способом сваривания. При сшивании нитью прошивка должна состоять не менее чем из двух стежков на сантиметр.

2.4.7. При нарушении целостности упаковки хризотила повреждённые мешки изготовителю следует отправлять в переработку, потребителю - от правлять в производственный процесс в первую очередь.

При нарушении целостности упаковки допускается устранять повреж дение при помощи липкой ленты.

2.4.8. При формировании транспортного пакета упаковочные единицы (мешки) с хризотилом должны быть надежно закреплены на поддоне или без поддона при помощи термоусадочной пленки или другим способом.

2.4.9. Упаковочные единицы пылящих хризотилсодержащих материалов и изделий (рулоны, стопы, бобины, бухты и другие) должны быть упакованы в пыленепроницаемый материал (пленки, мешки, чехлы и другое).

При формировании транспортного пакета упаковочные единицы пыля щих хризотилсодержащих материалов и изделий должны быть надёжно закреплены на поддонах или щитах.

2.4.10. Упаковочные единицы хризотила должны иметь маркировку и предупреждающие надписи в соответствии с требованиями действующих нор мативных документов.

2.4.11. Упаковочные единицы пылящих хризотилсодержащих материа лов должны иметь маркировку в соответствии требованиями действующих нормативных документов и предупреждающие надписи: "Внимание! Содер жится хризотил. Работать с применением средств защиты органов дыхания".

2.4.12. Каждая партия или поставка хризотила и пылящих хризотилсо держащих материалов и изделий, направляемая в адрес одного потребителя, должна сопровождаться памяткой по безопасному хранению, транспортирова нию, способам обращения и утилизации продукции, указаниям по применению средств индивидуальной защиты.

2.4.13. Каждая партия или поставка непылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного связующего (листы, тру бы, муфты, панели и плиты, изделия и детали архитектурно-строительные и другие), направляемая в адрес одного потребителя, должна сопровождаться памяткой по безопасному хранению, транспортированию, способам обращения и утилизации продукции, указаниями по применению средств индивидуальной защиты и включать предупреждение: "При механической обработке продукции применять средства индивидуальной защиты органов дыхания. При меха нической обработке в помещениях принимать меры к профилактике распространения пыли за пределы помещения".

2.4.14. Транспортирование пылящих хризотилсодержащих материалов должно осуществляться в упакованном виде:

- при сухопутных перевозках - в крытых железнодорожных вагонах или автотранспортных средствах;

- при водных - в закрытых трюмах или контейнерах.

Допускается транспортировать неупакованный хризотил в специализи рованном транспортном средстве.

2.4.15. При использовании контейнеров должно быть обеспечено ограж дение всех выступающих частей внутри контейнера.

2.4.16. При морских перевозках следует использовать морские стропы, прикрепленные к донному листу.

Неустойчивые штабели мешков следует закрепить перед подъёмом и только после этого укладывать в трюм.

2.4.17. Погрузка и разгрузка пылящих хризотилсодержащих материалов должны производиться при помощи вилочного погрузчика или другого столь же эффективного метода для предупреждения риска, связанного с поврежде нием упаковки. При обращении с мешками или грузовыми единицами не должны использоваться крюки или другие острые приспособления.

2.4.18. При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны вы полняться требования действующих нормативных документов. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при помощи подъёмно-транспортного оборудования или средств малой механиза ции.

При подъёме и перемещении грузов вручную необходимо соблюдать требования действующих нормативных документов.

2.4.19. Погрузочно-разгрузочные работы со стандартными партиями мешков на поддонах должны проводиться с помощью контейнеровозов, авто погрузчиков, подъемников или другого аналогичного оборудования.

2.4.20. Все подъёмно-транспортные средства, используемые для погруз ки и перевозки хризотила, корабельные трюмы, палубы, складские помещения должны после разгрузки тщательно очищаться при помощи устройств, снаб жённых пылеуловителями. Допускается очистка влажным способом.

2.4.21. В местах погрузки-разгрузки следует предусмотреть промышлен ные пылесосы достаточной мощности. На предприятии следует иметь достаточное количество липкой ленты (скотча) для своевременного устране ния повреждений мешков с хризотилом.

2.4.22. Перед закладкой на хранение все грузовые единицы должны быть тщательно проверены на чистоту и наличие повреждений, повреждённые меш ки должны быть немедленно отремонтированы.

2.4.23. Хранение хризотила и пылящих хризотилсодержащих материалов и изделий должно осуществляться в закрытых складских помещениях, исклю чающих попадание воды, масла и других загрязняющих веществ. Если внешнего временного хранения хризотила (вне склада) избежать нельзя, то грузовые единицы должны быть защищены тентами, чёрными пластиковыми покрытиями или другими подходящими покрытиями.

2.4.24. Не допускается временное хранение хризотила навалом без упа ковки и транспортирование неупакованного хризотила в открытых кузовах автомашин и железнодорожных платформах или вагонах.

2.4.25. При транспортировании, погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских работах и хранении непылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного или другого связующего, должна быть обеспечена сохранность от механических повреждений.

2.5. Сбор, хранение, транспортирование, утилизация и/или захоронение хризотилсодержащих отходов

2.5.1. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом от ходов (далее - ФККО), хризотилсодержащие отходы подразделяются на отходы хризотила, отходы хризотилцемента, шлам хризотиловый, прочие от ходы добывающей промышленности и предприятий, использующих и применяющих хризотил и хризотилсодержащие материалы.

Хризотилсодержащие отходы отнесены к трём классам опасности для окружающей природной среды: 1, 3 и 4.

К 1-му классу относятся:

- хризотиловая пыль и волокно.

К 3-му классу относятся:

- пыль хризотилцементная.

К 4-му классу относятся:

- отходы хризотилцемента в кусковой форме;

- отходы хризотилсодержащих изделий в кусковой форме (отходы фрикци онных и тормозных материалов и изделий и др.);

- отходы хризотиловой бумаги;

- отходы хризотиловой крошки;

- резинохризотиловые отходы (в том числе изделия отработанные и брак);

- шлам хризотиловый, не загрязненный опасными веществами.

2.5.2. Отходы добычи и обогащения хризотилсодержащих руд по ФККО относятся к прочим отходам добывающей промышленности и по результатам исследований отнесены к 5-му классу опасности.

2.5.3. Отходы производства и использования хризотила, материалов и изделий, содержащих хризотил, там, где это практически осуществимо, следу ет подвергать переработке путём включения в технологический процесс или в производство других изделий.

2.5.4. В случаях невозможности и/или нецелесообразности использова ния их по иному назначению, в том числе переработки, они подлежат утилизации или захоронению.

2.5.5. Все хризотилсодержащие отходы должны быть собраны для по следующего удаления. При работах с хризотилсодержащими отходами работники должны применять средства индивидуальной защиты.

2.5.6. При сборе и хранении отходов обогащения хризотилсодержащих руд должны выполняться следующие требования безопасности:

- конвейеры, транспортирующие хризотилсодержащие отходы на погрузоч ные бункеры, в местах загрузки и разгрузки оборудовать укрытиями;

- загрузочные и разгрузочные устройства погрузочных бункеров отходов производства оборудовать аспирацией и с аппаратами для очистки воздуха.

2.5.7. Отходы обогащения хризотилсодержащих руд транспортируют в открытых вагонах, складируют в отвалы с последующей рекультивацией (озе ленением и пр.) после окончания полного формирования отвала.

2.5.8. Сбор и/или временное накопление хризотилсодержащих отходов, за исключением отходов добычи и обогащения хризотилсодержащих руд, сле дует производить:

- отходов 1 и 3 класса - в закрытых ёмкостях (пластиковых мешках, контей нерах);

- отходов 4 класса (шламы) - в различных ёмкостях, таре;

- отходов 4 класса (отходы хризотилцемента в кусковой форме, отходы хри зотилсодержащих изделий в кусковой форме, отходы хризотиловой бумаги; отходы хризотиловой крошки, резинохризотиловые отходы) - в различных ёмкостях, таре или открыто - навалом, насыпью;

- жидких отходов в форме осадка (суспензии) - в специальных ёмкостях (от стойники, контейнеры).

2.5.9. Для временного хранения отходов производства и потребления на территории предприятия оборудуют специальные площадки.

2.5.10. Не допускается повторное использование освобождённых от хри зотила мешков в качестве тары. Допускается их измельчение с дальнейшим:

- расплавлением (для компактного захоронения или утилизации);

- использованием в производстве хризотилцементной продукции.

2.5.11. Упаковка освобожденных от хризотила мешков в пыленепрони цаемую тару проводится в укрытии, обозначенном предупредительными знаками и надписями и подсоединенном к аспирационной системе.

2.5.12. Рабочие места, на которых происходит периодический сбор и удаление отходов обеспечиваются в достаточном количестве сменной тарой, не допускающей ее переполнение. Смену и разгрузку ёмкостей следует вести механизированным способом.

2.5.13. Твердые отходы 4 класса должны храниться в местах, где они не будут подвержены разрушению в ожидании удаления.

2.5.14. Жидкие хризотилсодержащие отходы должны складироваться в специальные емкости или отстойники и периодически освобождаться. Перелив шлама и его высыхание не допускается.

2.5.15. Влажные отходы хризотилцементного производства и хризотил содержащих теплоизоляционных материалов можно возвращать в технологию или использовать в производстве строительных материалов.

2.5.16. Выгрузка шлама из водосборника сточных вод должна произво диться механизированным способом.

2.5.17. Отходы хризотилцемента в кусковой форме могут использоваться для устройства основания складских площадок на территории предприятия, основания внутризаводских дорог и проездов в карьерах, в качестве заполни теля при приготовлении бетонных смесей для устройства площадок для хранения автотранспорта.

2.5.18. Запрещено использовать хризотил содержащие отходы 1 и 3 клас са для подсыпки грунтовых дорог.

2.5.19. Перед сбором хризотилсодержащих отходов 1 и 3 классов там, где это практически осуществимо, должно применяться увлажнение.

2.5.20. Хризотилсодержащие отходы 1 и 3 класса транспортируют упа кованными в мешки или контейнеры. В местах погрузки и разгрузки следует иметь запас липкой ленты (скотч) для быстрой ликвидации повреждений тары.

2.5.21. В случае просыпи отходов во время транспортирования необхо димо немедленно принять меры, соответствующие её масштабам:

- при небольшом объеме просыпи отходы должны быть собраны в первона чальную ёмкость;

- при значительном - необходимо их увлажнить и удалить с соблюдением необходимых мер предосторожности, включая использование средств ин дивидуальной защиты (респираторы).

2.5.22. Транспортирование непылящих хризотилсодержащих отходов производят в открытых транспортных средствах с принятием мер по исклю чению потерь и загрязнения окружающей среды.

2.5.23. Захоронение хризотилсодержащих отходов должно осуществ ляться на полигонах для твердых бытовых отходов (ТБО) и неутилизированных твердых промышленных отходов.

2.5.24. На полигоны для ТБО хризотилсодержащие отходы 4 класса опасности принимаются без ограничений в количественном отношении, 3 класса опасности принимаются в ограниченном количестве (не более 30% от массы твердых бытовых отходов) и складируются совместно с бытовыми в со ответствии с гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

2.5.25. Твердые отходы 4 класса опасности складируются на полигоне послойно, каждый слой должен разравниваться и уплотняться.

2.5.26. Захоронение отходов 1 и 3 классов опасности следует осуществ лять в котлованах. Размеры котлована не нормируются. Отсыпку отходов в котлованы следует вести с послойным их уплотнением. Наибольший уровень отходов в котлованах должен быть ниже планируемой отметки прилегающей к котлованам территории не менее чем на 2 м.

2.5.27. Захоронение отходов 1 и 3 классов нужно производить в котлова нах с соблюдением мероприятий, гарантирующих исключение разноса этих отходов ветром в момент выгрузки из транспорта, методом смачивания или перевозкой в бумажных мешках или контейнерах. После каждой загрузки в котлован отходы должны изолироваться грунтом.

2.5.28. Колодцы и шахты могут использоваться только для складирова ния хризотилсодержащих кусковых отходов.

2.5.29. После заполнения котлована отходами до предельного уровня, указанного в проекте, они должны изолироваться уплотненным слоем грунта толщиной не менее 0,25 м.

2.6. Вентиляция и отопление

2.6.1. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха в производственных и вспомогательных помещениях проектируют, изготавли вают, устанавливают и эксплуатируют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.6.2. Перед выбросом в атмосферу воздух, удаляемый вентиляционны ми установками и содержащий вредные вещества, предварительно очищается так, чтобы концентрации этих веществ в атмосферном и приточном воздухе не превышали предельно допустимые.

2.6.3. В производственных помещениях на рабочих местах микроклима тические условия должны соответствовать гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений и воздуху рабочей зоны.

2.6.4. Нормируемые параметры микроклимата и загрязнения воздуха должны достигаться, в первую очередь, технологическими и строительными мероприятиями: применением совершенной технологии, герметизацией обо рудования и оснащением его встроенными аспирационными отсосами, подавлением пыли воздухом, водой и пеной в местах ее образования.

2.6.5. Аспирация применяется при таких операциях, как:

- дробление, измельчение, грохочение, сепарация, смешивание, упаковка и перемещение на средствах непрерывного транспорта пылящих хризотилсо держащих материалов;

- кардное чесание, прядение, кручение, плетение, ткачество, сшивание и рез ка текстильных изделий на основе хризотила;

- резка, штамповка, сверление, распиловка, измельчение или другая механи ческая обработка хризотилцементных, фрикционных и тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий, изготовленных на основе хризо тила.

2.6.6. Потери и подсосы воздуха через неплотности воздуховодов не должны превышать нормативных величин. Производительность аспирационных установок следует рассчитывать на одновременную работу всех присоединенных к ним местных отсосов.

2.6.7. Аспирационные системы должны быть сблокированы с производ ственным оборудованием таким образом, чтобы исключить работу последнего при отключенной вентиляции.

2.6.8. Аспирационные системы и пылегазоулавливающие установки должны отключаться не ранее чем через 20 минут после остановки технологи ческого оборудования.

2.6.9. Вентиляционные установки оборудуют приспособлениями (лючки, штуцера и тому подобное) для контроля и измерения скорости, температуры и других параметров воздуха в воздуховодах.

2.6.10. Контроль работы вентиляционных систем и пылеочистного обо рудования проводят регулярно, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

2.6.11. Способ подачи приточного воздуха и подвижность его в рабочей зоне должны исключать вторичное пылеобразование. Приточный воздух дол жен подаваться в зоны с меньшим загрязнением. Выпуск приточного воздуха необходимо осуществлять через устройства, обеспечивающие его равномерное распределение в рабочей зоне. Скорость движения воздуха в рабочей зоне должна быть в пределах 0,1 - 0,6 м/с.

2.6.12. Размещение приточного отопительно-вентиляционного оборудо вания, кондиционеров, обслуживающих помещения, в которых не допускается рециркуляции воздуха, следует предусматривать в изолированных помещени ях.

2.6.13. Отопление производственных помещений следует предусматри вать водяное или комбинированное: воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. Местные нагревательные приборы должны иметь гладкую по верхность.

2.6.14. В неотапливаемых цехах следует оборудовать помещения для обогрева работающих.

2.6.15. Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентиля ционных систем и установок должен быть предусмотрен штат работников вентиляционной службы, обеспеченной необходимой аппаратурой и помеще нием.

2.7. Средства индивидуальной защиты

2.7.1. Все работники, которые могут подвергаться воздействию хризотил содержащей пыли, других вредных или опасных веществ должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с действующими нормами.

2.7.2. Входы в рабочие помещения, зоны или участки работ, в которых концентрация взвешенной в воздухе хризотилсодержащей пыли превышает или может превысить установленные ПДК, должны быть обозначены преду предительными знаками и надписями "Работать с применением средств защиты органов дыхания".

2.7.3. При работах с хризотилом и пылящими хризотилсодержащими ма териалами и изделиями на всех рабочих местах, в помещениях, зонах и на участках обязательно применение СИЗ органов дыхания.

2.7.4. Работодателю следует осуществлять выбор типов СИЗ органов ды хания с исходя из наибольшей концентрации пыли, установленной на данном рабочем месте.

2.7.5. При наличии нескольких видов равноэффективных респираторов работники пользуются правом выбора респиратора, наиболее приемлемого для них с точки зрения защиты и комфорта.

2.7.6. Респираторы, выданные работникам, должны находиться в их ин дивидуальном пользовании.

2.7.7. Работники, обязанные пользоваться респираторами, должны быть обучены правилам их применения. Программы обучения и инструктажа по ох ране труда работающих, занятых производством и использованием хризотила, должны включать следующие вопросы:

- обстоятельства, при которых необходимо пользоваться респиратором, и способ определения этих обстоятельств;

- способы применения и проверки плотности прилегания к лицу;

- способы проверки правильного функционирования респиратора и содержа ния его в исправности.

2.7.8. СИЗ органов дыхания следует надевать и снимать вне зоны воз действия хризотилсодержащей пыли.

2.7.9. Спецодежда работника должна полностью закрывать всю его лич ную одежду и защищать от проникновения пыли. В зависимости от запыленности и микроклимата на рабочих местах следует предусматривать выдачу и применение работающими СИЗ для защиты головы.

2.7.10. После каждой смены необходимо производить обеспыливание спецодежды при помощи устройств, снабжённых пылеуловителями. На пред приятиях должны быть оборудованы места для обеспыливания спецодежды.

2.7.11. Обдув спецодежды сжатым воздухом запрещается.

2.7.12. За пределами предприятия ношение спецодежды запрещается.

2.7.13. Для предохранения кожи рук от загрязняющих и раздражающих веществ работники должны обеспечиваться соответствующими профилакти ческими мазями и мылом.

2.7.14. При контакте открытых частей тела работающих с сырой хризотилцементной массой кожу необходимо защищать мазями, пастами, силиконовым кремом или вазелином. После окончания смены руки следует обработать ожиряющими мазями.

2.7.15. Работодатель должен осуществлять надзор за правильным и обя зательным использованием СИЗ и обеспечивать надлежащий уход, хранение, своевременную чистку, стирку и ремонт специальной одежды, обуви и других СИЗ.

2.8. Санитарно-бытовое обеспечение

2.8.1. Санитарно-бытовое обеспечение должно быть организовано в соот ветствии с требованиями действующего санитарного законодательства.

2.8.2. Состав санитарно-бытовых помещений подбирается в каждом от дельном случае в зависимости от характера и условий труда. Расчёт площадей санитарно-бытовых помещений производится исходя из оптимальных санитар но-гигиенических условий пребывания в них и с учётом расчётной численности групп работающих.

2.8.3. В составе санитарно-бытовых помещений следует предусматривать отдельные гардеробные для загрязненной и личной одежды, душевые, а также респираторные.

2.8.4. В органиазции должны быть оборудованы места для обеспыливания загрязнённой спецодежды одежды работников, работающих с хризотилом и пылящими хризотилсодержащими материалами и изделиями.

2.8.5. Снимать, убирать и вновь надевать личную одежду разрешается только в гардеробной для чистой одежды.

2.8.6. Душевые комнаты должны быть размещены между гардеробной для загрязнённой одежды и гардеробной для чистой одежды.

2.8.7. Для обеспыливания, сушки, стирки, химической чистки спецодеж ды должны быть предусмотрены обособленные помещения. Их состав и площадь определяются в зависимости от способа и периодичности обеспыли вания, чистки спецодежды.

2.8.8. Транспортирование спецодежды, загрязнённой хризотилсодержа щей пылью, должно осуществляться в плотно завязанных полиэтиленовых мешках, снабженных предупредительной надписью: "Загрязнённая хризотил содержащей пылью спецодежда".

2.8.9. Работники, занятые укладкой, транспортировкой и стиркой (чист кой) спецодежды, загрязнённой хризотилсодержащей пылью, должны быть ознакомлены с мерами безопасности при работе с хризотилом и обеспечены респираторами.

2.8.10. Полы, стены, оборудование гардеробных, душевых, а также нож ные ванны должны подвергаться дезинфекции после каждой смены.

2.8.11. Для работающих на предприятиях, производящих и использую щих хризотил и хризотилсодержащие материалы и изделия, предусматриваются помещения для отдыха, приема пищи, обогрева с опти мальными параметрами микроклимата, оборудованные удобной, легко поддающейся очистке мебелью.

2.8.12. Питьевая вода должна поступать через сатураторные установки или питьевые фонтанчики. При отсутствии хозяйственно-питьевого водопро вода необходимо привозную воду раздавать через зачехлённые питьевые бачки с фонтанирующими насадками. Температура питьевой воды должна быть от 8 до 20 С.

2.8.13. Питьевые бачки должны изготовляться из легко очищаемых и де зинфицируемых материалов, не влияющих на качество питьевой воды, и плотно закрываться запирающимися на замок крышками. Насадки питьевых бачков и фонтанчики питьевого водопровода должны располагаться на высоте 1 м от пола.

III. Требования к отдельным производствам

3.1. Добыча хризотилсодержащего сырья открытым способом

3.1.1. Выбор систем разработки месторождений хризотил асбеста, схем вентиляции горных работ и оборудования производится с учетом необходимо сти максимального снижения пыле- и газовыделений и возможности комплексной механизации технологических процессов.

3.1.2. При проектировании, организации и выполнении технологических процессов по добыче хризотилсодержащего сырья открытым способом долж ны быть обеспечены:

- комплексная механизация бурения и зарядки скважин, погрузки, транспор тирования, разгрузки горной массы и отходов добычи;

- пылеулавливание и (или) пылеподавление при бурении скважин.

3.1.3. Основными мероприятиями по борьбе с пылью при добыче хризо тилсодержащих руд механизированным способом являются:

- уплотнение кабин буровых станков, экскаваторов, электровозов и самосва лов с установкой кондиционеров;

- увлажнение твердых покрытий дорог при положительной температуре воз духа путем полива водой с применением, при необходимости, связующих добавок; периодичность увлажнения выбирается с учётом погодно-сезонных условий;

- естественное проветривание карьеров за счет своевременной разноски и расконсервации бортов, планомерного ведения горных работ по схеме, учи тывающей розу ветров и направление вероятного распределения пылегазового облака от основных источников выделения пыли.

3.1.4. Буровые установки должны быть оснащены устройствами пылеподавления.

3.1.5. Дробление негабаритных кусков руды производится механизиро ванным или ручным способом с эффективным пылеподавлением.

3.1.6. Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связанных с разработкой месторождений хризотил асбеста.

3.1.7. Перед разработкой территории плодородный слой должен быть снят и складирован на хранение или перенесен на рекультивируемые поверх ности.

3.1.8. Карьеры и другие горные выработки, возникшие при добыче хри зотилсодержащих руд, не должны использоваться для хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования.

3.2. Обогащение хризотилсодержащего сырья

3.2.1. Оборудование для обогащения хризотилсодержащего сырья, упа ковки готовой продукции должно быть подсоединено к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха и оснащено блокировками, ис ключающими пуск этого оборудования до пуска аспирационных систем и газопылеулавливающих установок.

Для контроля наполнения бункеров, контроля разрежения воздуха в кол лекторах запылённого воздуха и в камере рукавных фильтров должны быть установлены контрольно-измерительные приборы.

3.2.2. Основными мероприятиями по борьбе с пылью при обогащении хризотилсодержащих руд кроме общих требований, изложенных в разделе 2.6., являются:

- применение для транспортирования сыпучих пылящих материалов внутри производственных процессов ленточных конвейеров, аспирированных в местах загрузки и разгрузки материала, или пневмотранспорта;

- складирование хризотила в бункеры с отвесными стенками и питателями-дозаторами;

- изоляция отделения упаковочных машин от склада упакованного хризоти-лового волокна стеной с проёмами для прохождения транспортерных лент;

- оборудование в помещениях с пылевыделением централизованных или ин дивидуальных (промышленные пылесосы) систем пневмоуборки или разводки водопровода, в последнем случае полы в этих помещениях долж ны выполняться из водонепроницаемых материалов, иметь уклон и трап для спуска воды и шлама в канализацию.

3.2.3. Длина укрытий с каждой стороны перегородки, отделяющих кон вейерные галереи от производственных помещений, должна быть не менее 2 м. Для прохода людей необходимо оборудовать тамбур-шлюзы.

3.2.4. При дроблении и грохочении вытяжной вентиляционный воздух должен подвергаться очистке. Виброгрохоты, соединённые упругими соедине ниями с желобами от питателя, должны быть полностью герметизированы. Желоба должны быть установлены под углом.

3.2.4. Во время работы сушилок их топки и шахты должны находиться под разрежением.

3.2.5. Газоходы, циклоны и фильтры сушилок должны быть теплоизоли рованы.

3.2.6. Желоба самотечного и воздуховоды пневматического транспорта должны быть герметичными. Внутренние поверхности желобов и воздухово дов должны быть гладкими и не иметь выступов в местах стыковок.

3.2.7. Присоединение желобов и воздуховодов к оборудованию, создаю щему вибрацию, должно быть осуществлено при помощи гибких переходов (мягких вставок).

3.2.8. Сухие пылеуловители вентиляционных систем должны быть снаб жены бункерами с герметичными затворами, допускающими механизацию работ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных мате риалов на транспортные средства.

3.2.9. Пылеосадительные камеры и коллекторы запылённого воздуха должны быть герметизированы.

3.2.10. Помещения рукавных фильтров должны быть герметизирован ными, двери тамбуров-шлюзов оборудованы устройствами для выравнивания перепадов давления воздуха.

3.3. Производство хризотилцементных изделий

3.3.1. Вскрытие и распаковку мешков с хризотилом необходимо произ водить при помощи закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин. В случае отсутствия растарочных машин эти операции могут выполняться вручную непосредственно над загрузочной воронкой конвейера, оборудованной укрытием, подключенным к аспирационной системе с оборудованием для очистки воздуха от пыли.

3.3.2. Растарочные машины или загрузочные воронки конвейеров долж ны устанавливаться на минимальном расстоянии от ёмкостей-накопителей, дозаторов и бегунов; узлы пересыпки хризотила необходимо располагать на минимально возможной высоте от приёмного устройства.

3.3.3. Освобожденный от упаковки хризотил должен храниться в ёмко стях-накопителях. При отсутствии ёмкостей хризотил должен сразу подаваться непосредственно в дозаторы перед бегунами.

3.3.4. Жёлоб ёмкости-накопителя и горловина дозатора должны быть со единены между собой или с транспортирующим оборудованием рукавом из брезента или другого пыленепроницаемого материала.

3.3.5. Обработка хризотила в бегунах без его увлажнения запрещается.

3.3.6. Подача увлажненного хризотила в голендер или гидропушитель должна производиться механизированным способом.

3.3.7. Места подачи цемента и пигментов в турбосмеситель или голендер должны быть подключены к аспирационной системе с аппаратами для очистки воздуха от пыли.

3.3.8. Содержание минерального красителя МnО2 в хризотилцементной массе не должно превышать 5% объёма, Сr2Oз - 7%, a Fe3O4 - 10%.

3.3.9. Обрезку хризотилцементных изделий необходимо производить на этапах технологического процесса, предшествующих затвердеванию изделий.

3.3.10. Участки механической обработки сухих хризотилцементных из делий должны быть оборудованы аспирацией.

3.3.11. Удаление обрезков, стружки и пыли от станков должно быть ме ханизировано. Конвейеры для транспортирования обрезков и стружки должны быть закрытыми.

3.3.12. Резка хризотилцементных изделий при помощи абразивных кру гов допускается только в местах, оборудованных аспирацией с аппаратами для очистки воздуха, или с применением инструментов, оснащённых устройствами для улавливания пыли. Присутствие в этих помещениях лиц, непосредственно не занятых выполнением работ, не допускается.

3.3.13. Некондиционные хризотилцементные изделия, кусковые отходы (лом, обрезки) должны собираться и удаляться таким способом, который не приводит к образованию пыли.

3.3.14. Хризотилцементная пыль и стружка, образующиеся при механи ческой обработке изделий, должны собираться в закрывающиеся контейнеры.

3.3.15. Полуфабрикаты и готовые изделия должны храниться на складах готовой продукции в стопах, штабелях, пирамидах с соблюдением условий, исключающих падение и повреждение изделий.

3.3.16. Места разборки стоп затвердевших хризотилцементных листов должны быть оборудованы укрытиями, подключенными к аспирационной сис теме с аппаратами для очистки воздуха.

3.3.17. Освобождённые от хризотила мешки могут использоваться после измельчения в качестве вторичного сырья при производстве хризотилцементных листов.

3.3.18. Переполнение отстойников хризотилцементным шламом и за грязнение бортов не допускается.

3.4. Производство и использование хризотилтекстильных материалов и изделий

3.4.1. Вскрытие и распаковку мешков с хризотилом необходимо произ водить при помощи закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин. В случае отсутствия растарочных машин эти операции могут выполняться вручную непосредственно над загрузочной воронкой кон вейера, оборудованной укрытием, подключённым к аспирационной системе с оборудованием для очистки воздуха от пыли.

3.4.2. Подача хризотила из бункера к машине для распушивания волок на должна производиться по закрытым конвейерам.

3.4.3. Смешивание хризотила с хлопком или искусственными волокнами должно производиться в закрытой камере, а управление загрузкой и выгрузкой осуществляться автоматически. Смешивание не должно осуществляться руч ным способом или на открытом пространстве.

3.4.4. Производственные помещения, где выполняются работы с пыля щими хризотилтекстильными изделиями, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

3.4.5. В производственных помещениях, где это технологически воз можно, должно проводиться увлажнение воздуха.

3.4.6. Перед подачей на чесальный аппарат хризотиловая смесь должна увлажняться эмульсией из пастола (кожевенной пасты), нашатырного спирта, кальцинированной соды и воды.

3.4.7. Подача хризотиловой смеси на кардочесальные аппараты должна осуществляться автоматически по укрытому конвейеру или пневмотранспор том. При использовании конвейера во избежание взвихривания пыли его опорожняют в кардочесальную машину, присоединив спускной вывод конвей ера к загрузочному отверстию бункера.

3.4.8. Чесальные аппараты должны быть оборудованы аспирацией, соз дающей отрицательный баланс внутри укрытия кардного аппарата.

3.4.9. При производстве хризотиловой ровницы рабочие, занятые на операции удаления ровницы с карды, должны быть защищены от пыли путем направления вентиляционной струи от рабочего под укрытие кардочесального аппарата. Отходы от ровницы должны удаляться под аспирируемое укрытие.

3.4.10. Не допускается проведение съёма хризотиловой ровницы с карды вручную. Щётка для очесывания кард должна быть присоединена к аспираци-онному устройству.

3.4.11. Очистку валиков от остатков ровницы следует проводить под вы тяжкой.

3.4.12. Очистка игольчатой и пильчатой лент чесальных аппаратов должна проводиться под аспирационным укрытием.

3.4.13. Чистка и заточка рабочих и съёмных валиков должны проводить ся в специально оборудованном помещении.

3.4.14. При изготовлении хризотиловых тканей и лент необходимо осу ществлять смачивание нити, которое производится путем:

- увлажнения катушек;

- смачивания концов ровницы пропусканием ее через воду в момент, когда она насаживается на прядильную машину.

3.4.15. Целесообразно применение безбаллонных прядильных машин. Объём воздуха, удаляемого от прядильной машины, должен быть не менее 40 м [3] /час на одно веретено.

3.4.16. При мокром ткачестве укрытия шпульного участка капсулой из органического стекла должны снабжаться аспирационным отсосом. При сухом ткачестве укрытию подлежат также и сами ткацкие станки с отсосом воздуха из верхней и нижней части ремизок.

3.4.17. При установке основы на ткацком станке следует применять влажные катушки. Когда операция проводится с сухим материалом, шпулярники должны частично зашториваться экраном.

3.4.18. Плетельные, оплеточные, шнурокрутильные машины должны оборудоваться укрытием зоны плетения с местным отсосом воздуха.

3.4.19. Готовая продукция (пряжа, снасть, ровница, рулоны хризотило вой ткани и рулоны хризотиловой ленты) должны упаковываться в пыленепроницаемый материал.

3.4.20. Все рабочие поверхности, на которых производятся операции с хризотилсодержащими тканями (резка, шитье), должны быть гладкими во из бежание вторичного пылеобразования.

3.4.21. После освобождения рулонов ткани от упаковки в процессе под готовки к работе в центр рулона вводится стержень для удобства работы с рулоном. Стержень с рулоном ткани закрепляется на обоих концах стола для резки, и рулон раскручивается, начиная с верхнего конца. Запрещается раскру чивать ткань с рулона, просто положенного на стол.

3.4.22. Хризотилсодержащую ткань не разрешается отрывать или рас щипывать. Она должна разрезаться специальными машинами или механическими режущими инструментами, оснащёнными аспирацией.

3.4.23. При резке или шитье хризотилсодержащих тканей необходимо тщательно смачивать верхнюю сторону ткани.

3.4.24. Начатые рулоны и обрезки ткани, оставленные для последующе го использования, должны храниться в закрытых контейнерах.

3.4.25. При изготовлении хризотилсодержащих матов, оплеток, матрасов и изоляционных покрытий материал должен быть увлажнен или обработан фиксатором.

3.4.26. Подготовка хризотила, идущего на набивку матрасов, подача его на рабочее место и изготовление матов и оплеток, должны проводиться под укрытием, подсоединённым к аспирационной системе.

3.4.27. Готовая продукция перед отправкой должна упаковываться в герметичную пыленепроницаемую упаковку, маркированную в соответствии с требованиями п. 3.4 настоящих Правил.

3.4.28. При теплоизоляционных работах необходимо использовать толь ко специально обработанную фиксатором скрученную ровницу.

3.4.29. После разматывания с катушки конец ровницы на бобине должен быть заделан заново.

3.4.30. Катушки с не полностью израсходованной крученой ровницей должны снова помещаться в пыленепроницаемую упаковку (мешок), плотно закрывающуюся до следующего востребования.

3.4.31. Нельзя допускать скапливание отходов. Они должны помещаться в пыленепроницаемые мешки или пакеты.

3.4.32. Рабочие места должны содержаться в чистоте за счёт регулярного использования соответствующего оборудования для вакуумной очистки.

3.5. Производство фрикционных изделий, работа с тормозами и муфтами сцепления при ремонте транспортных средств

3.5.1. Из подготовительного отделения на прессование формовочные смеси должны отправляться в закрытом транспорте.

3.5.2. Дозирующие устройства брикетирующих агрегатов и прессов хо лодного формования должны быть оборудованы местными отсосами.

3.5.3. После выгрузки из вулканизационной печи изделия должны охла ждаться в закрытом тоннеле или под вытяжкой.

3.5.4. Конструкция пресс-форм должна сводить к минимуму последую щую обрезку заусениц и механическую обработку изделий на шлифовальных станках.

3.5.5. Станки для механической обработки фрикционных изделий долж ны иметь укрытия зоны обработки и местные отсосы или аэрозольные распылители воды.

3.5.6. Удаление пыли после механической обработки с тормозных и фрикционных изделий следует проводить аспирационным методом или смы вом. Категорически запрещается удаление пыли вручную или обдув изделий воздухом.

3.5.7. Готовые изделия должны проходить технический контроль на сто лах, оснащённых аспирацией.

3.5.8. Требования к оборудованию рекуперации аналогичны требованиям к основному производственному оборудованию. Оно должно работать под разряжением, создаваемым аспирацией.

3.5.9. Материалы, получаемые при рекуперации, должны возвращаться в производство в автоматической укрытой системе или в герметичных емкостях.

3.5.10. При замене изношенных фрикционных деталей запрещается про водить очистку от пыли тормозов и муфт сцепления сжатым воздухом или сухой щёткой, за исключением случаев, когда эти детали помещаются в вы тяжной шкаф, оборудованный вентиляцией.

3.5.11. Обеспыливание должно проводиться с помощью пылесоса, снаб женного фильтром с высокой степенью очистки, а при отсутствии пылесоса - влажным способом.

3.5.12. При фиксированных операциях по ремонту тормозных изделий следует пользоваться ручным низкоскоростным инструментом, оборудован ным аспирацией, обеспечивающей высокую скорость при малом её объёме.

3.5.13. При работе с тканными тормозными изделиями их необходимо увлажнять мокрой тряпкой или минеральным маслом.

3.5.14. Мелкие сыпучие стружка и пыль, собранные в результате произ водственного процесса, а также изношенные фрикционные детали должны помещаться в пыленепроницаемые контейнеры или пластиковые мешки.

3.5.15. Контейнер для временного хранения хризотилсодержащих отхо дов должен иметь соответствующую маркировку.

3.6. Производство хризотилсодержащих теплоизоляционных материалов

3.6.1. Предприятия по производству хризотилсодержащих теплоизоля ционных материалов должны проектироваться так, чтобы обеспечить эффективное удаление избытков тепла и влаги.

3.6.2. Помещения сушки должны быть оборудованы аэрационными фо нарями с дистанционным управлением открывания фрамуг и ветроотбойными щитами.

3.6.3. Операции, связанные с повышенным пылеобразованием, тяжелым физическим трудом и неблагоприятным производственным микроклиматом (дозировка хризотила, приготовление формовочной массы, механическая об работка, раскладка, сортировка и упаковка изделий) должны быть механизированы.

3.6.4. Конвейеры для транспортирования хризотила из склада в отделе ние подготовки волокна должны быть укрыты и оснащены устройствами для подсоединения к аспирационным системам.

3.6.5. Узлы дозирования и загрузки хризотила в смесительное оборудо вание должны быть подсоединены к системам аспирации.

3.6.6. Обработка хризотила в бегунах должна осуществляться с увлажне нием.

3.6.7. Кожух и крышки смотровых люков бегунов должны быть сблоки рованы с приводом так, чтобы при неправильной установке или неполном закрывании их включение привода было невозможно.

3.6.8. Баковое оборудование для приготовления, разбавления и переме шивания хризотиловой массы должно быть оборудовано указателями уровня заполнения.

3.6.9. Указатели уровня заполнения ёмкости должны быть сблокированы с приводом так, чтобы при заполнении бакового оборудования свыше 60 - 70 % его объёма привод автоматически отключался.

3.6.10. Загрузочные отверстия сушильных печей должны быть оборудо ваны зонтами для предупреждения выбивания горячего воздуха из проема печи.

3.6.11. Подача теплоизоляционных материалов на автоклавирование и сушку должна производиться механизированным способом.

3.6.12. Навешивание и съём листов хризотилового картона должны про изводиться за пределами канала сушильной печи на специальных площадках перед входом в канал печи и после выхода из него. Навешивание и съём лис тов хризотилового картона в каналах сушильной печи не допускается.

3.6.13. Рабочее место резчика хризотилового картона на форматы долж но иметь аспирационный отсос.

3.6.14. Пыль и мелкие кусочки картона должны удаляться с рабочего места при помощи пылесоса. Там, где использование пылесосов невозможно, материалы должны быть тщательно увлажнены перед удалением.

3.6.15. Аспирационный воздух, удаляемый от источников пылеобразования, должен подвергаться очистке. Уловленная пыль должна использоваться в виде вторичного сырья.

3.6.16. Готовые изделия должны храниться в сухом закрытом складе в стопах при соблюдении условий, исключающих падение и повреждение изде лий.

3.7. Работы по строительству, ремонту и сносу зданий

3.7.1. Использование хризотилсодержащих материалов и изделий в строительстве зданий допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на каждый вид продукции. Хризотилсодер жащие материалы и изделия должны использоваться по назначению в соответствии с утвержденной проектной документацией и технологическим регламентом.

3.7.2. В случае применения хризотилсодержащих материалов в качестве конструкционных элементов, используемых:

- для отделки внутренних помещений - плиты и перегородки должны иметь двух- или трёхкратное покрытие, исключающее возможность образования и распространения пыли;

- для душевых и лечебно-профилактических помещений, где требуется про ведение систематической влажной уборки и дезинфекции, - плиты и перегородки должны снабжаться специальными защитными покрытиями.

3.7.3. При подготовке к выполнению изоляционных работ следует мак симально предусмотреть возможность применения индустриальных конструкций изоляции в виде матов, скорлуп и т.д. Подгонка блоков и скорлуп к поверхности оборудования должна производиться до их окончательной ус тановки на место.

3.7.4. При большом объёме планируемых работ с пылящими хризотил содержащими материалами для их хранения на стройплощадке должно быть выделено отдельное помещение или часть здания.

3.7.5. Если рабочая зона, предполагаемая для выполнения работ с пыля щими хризотилсодержащими материалами, занимает все здание или часть здания, она должна быть изолирована от других помещений временными пере городками для предотвращения распространения хризотилсодержащей пыли.

3.7.6. Вход (выход) в рабочую зону должен быть оборудован тамбуром (шлюзом) и предупреждающими знаками и надписями, запрещающими нахо ждение в зоне работ без спецодежды и средств индивидуальной защиты, соответствующих требованиям настоящих Правил.

3.7.7. В зоне проведения работ запрещено нахождение людей, непосред ственно не связанных с выполнением работ.

3.7.8. При проведении операций по ремонту или демонтажу изоляции поверхность пола в помещении должна быть закрыта защитным пластиковым покрытием, которое затем должно быть удалено и упаковано в герметично за крытые контейнеры. Повторное использование пластикового покрытия запрещается.

3.7.9. Для доводки и очистки изделий из хризотилсодержащих материа лов запрещается использовать высокоскоростное оборудование с абразивными дисками.

3.7.10. Обработку пылящих поверхностей в теплый период года при низ кой влажности целесообразно проводить с применением влагоудерживающих добавок: хлористого кальция, сульфоната, лигнина или других.

3.7.11. Приготовление огнезащитных составов следует производить в пе редвижных станциях с полным комплектом оборудования.

3.7.12. Для приготовления составов на передвижной станции следует ис пользовать растворомешалки с автоматической подачей и дозировкой компонентов. При их обслуживании необходимо следить за бесперебойной ра ботой системы вентиляции и периодически проверять скорость движения воздуха в приёмном отверстии зонта.

3.7.13. До начала работ по ремонту или замене тепло- и звукоизоляции должно быть точно определено наличие в ней хризотила.

3.7.14. Перед проведением демонтажных работ необходимо произвести дератизационные работы.

3.7.15. В процессе разборки необходимо производить полив демонти руемых конструкций. Пылевидные отходы должны быть помещены в увлажненные герметичные контейнеры.

3.7.16. При выполнении фасадных пескоструйных работ, а также при снятии старой штукатурки запрещается одновременно проводить другие виды строительных работ.

3.7.17. Снятие старой штукатурки следует проводить механизированным способом после смачивания её водой с добавлением поверхностно-активных веществ.

3.7.18. Сухое удаление старой изоляции разрешается проводить только в тех случаях, когда применение воды может оказаться опасным, в частности, ко гда невозможно обеспечить надёжное укрытие высоковольтного электрооборудования.

3.7.19. При влажном способе до начала удаления изоляции должны быть приняты меры по насыщению хризотилсодержащего материала водой.

3.7.20. Если при удалении старых изоляционных материалов для доступа к ним требуется удаление защитного покрытия, то вначале необходимо, проколов покрытие, увлажнить изоляционный материал, и только затем удалить по крытие и все поверхности оросить водой. После этого водонасыщенный материал должен удаляться по частям в плотно закрывающиеся, маркированные соответствующим образом ёмкости или контейнеры.

3.7.21. После проведения строительных и ремонтных работ с использо ванием хризотилсодержащих материалов и изделий необходимо удалить из рабочей зоны хризотилсодержащие отходы. Пылящие отходы собирают в гер метичную тару. Осевшие на поверхностях пыль и мелкий мусор удаляют по возможности пылесосом.

3.7.22. Строительный мусор с рабочих мест, расположенных на высоте, следует опускать в закрытых контейнерах или по закрытым желобам. Нижний конец жёлоба должен находиться не выше одного метра над землёй или вхо дить в бункер.

3.7.23. На ремонтно-строительной территории выделяются отдельные площадки для сбора мусора от демонтажных работ. Обращение с отходами в соответствии с разделом 3.5 настоящих санитарных правил.

3.7.24. После окончания работ участок должен быть тщательно убран влажным способом. Временные ограждения перед демонтажем увлажнить.

3.8. Использование строительных нерудных материалов из хризотилсо держащих горных пород в дорожном и железнодорожном строительстве

3.8.1. В дорожном и железнодорожном строительстве допускается ис пользование строительных нерудных материалов из хризотилсодержащих горных пород с содержанием свободных волокон хризотила не более 0,6%.

Продукция должна сопровождаться документацией, в которой указыва ется наименование продукции, изготовитель, адрес, результаты испытаний, в том числе содержание свободных волокон хризотила.

Производители строительных нерудных материалов из хризотилсодер жащих горных пород должны снабдить потребителей инструкциями, касающимися безопасности использования материалов.

3.8.2. Руководство организаций, осуществляющих автодорожное и же лезнодорожное строительство, должно обеспечивать инструктаж и обучение работающих безопасным методам работы.

3.8.3. При дорожном и железнодорожном строительстве рекомендуется максимально сократить количество погрузочно-разгрузочных операций.

3.8.4. На период выполнения операций, при которых возможно выделе ние пыли, необходимо удаление из рабочей зоны всех лиц, не связанных с производственным процессом.

3.8.5. Укладка щебня и песчано-щебёночной смеси в тоннелях запреща ется. При выполнении ремонтных работ в пределах мостов и вблизи водоемов не допускается поступление песчано-щебёночных смесей в воду. Если техно логия работ не обеспечивает эти требования, то для укладки должны использоваться другие виды смесей.

IV. Медико-профилактическое

обеспечение работающих и организация мониторинга здоровья населения

4.1. Все работающие с хризотилом должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические профилактические медицинские осмотры в соответствии с требованиями действующих приказов Минздравсоцразвития России.

4.2. При проведении предварительных и периодических профилактиче ских медицинских осмотров необходимо учитывать возможность воздействия на работников помимо хризотила других неблагоприятных производственных факторов: шума, общей и локальной вибрации, охлаждающего и нагревающего микроклимата и других.

4.3. Во время проведения предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров обращается внимание на определение соответствия со стояния здоровья работников поручаемой им работе.

4.4. Периодические профилактические медицинские осмотры осуществ ляются для динамического наблюдения за состоянием здоровья работников в условиях действия вредных и опасных производственных факторов; профи лактики и своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний; выявления общих заболеваний, препятст вующих продолжению работы с вредными и опасными производственными факторами; предупреждения несчастных случаев.

4.5. Работники, отказывающиеся от прохождения профилактических ме дицинских осмотров, не допускаются к работе.

4.6. После проведения периодического профилактического медицинско го осмотра целесообразно выделение групп диспансерного учета в соответствии с комплексом воздействующих неблагоприятных производст венных факторов.

4.7. Для работников пылевых профессий целесообразно выделение сле дующих групп диспансерного учета:

- 1 группа - здоровые лица с индивидуальными пылевыми нагрузками, не превышающими контрольного уровня;

- 2 группа - работающие, у которых имеются отдельные функциональные от клонения: длительно кашляющие, часто болеющие острыми респираторными заболеваниями, имеющие отклонения отдельных показа телей функции внешнего дыхания, изменения на рентгенограммах грудной клетки, а также лица, достигшие и превысившие контрольные уровни пыле вой экспозиции;

- 3 группа - больные с профессиональными заболеваниями;

- 4 группа - больные общими хроническими заболеваниями, нуждающиеся в решении экспертных вопросов о возможности продолжения работы во вредных условиях, с учетом уровня индивидуальных пылевых нагрузок.

4.8. Особое внимание следует обращать на лиц 2 группы диспансерного наблюдения - т.н. группу "риска" развития той или иной формы профессио нального заболевания, с учётом уровня индивидуальной пылевой нагрузки, требующих детального обследования в профцентре и решения экспертных во просов.

4.9. Все работавшие с хризотилом и хризотилсодержащими материалами остаются пожизненно на диспансерном учете.

4.10. Всем работникам предприятий по добыче, обогащению и перера ботке хризотила рекомендуется:

- полный отказ от курения, учитывая взаимно усиливающее влияние ку рения и асбестов на развитие рака лёгких;

- ингаляции, физическое закаливание, общее ультрафиолетовое облуче ние, а также назначение под врачебным наблюдением научно обоснованных и прошедших проверку комплексов средств, повышающих устойчивость орга низма к вредным эффектам хризотила.

4.11. Производственные участки обеспечиваются аптечками, а все ра ботники обучаются приёмам оказания первой медицинской помощи.

4.12. Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением случаев, пре дусмотренных трудовым законодательством.

V. Контроль пыли, содержащей хризотил в объектах производственной и окружающей среды

5.1. Воздух рабочей зоны

5.1.1. Контроль загрязнения воздуха рабочей зоны пылью, содержащей волокна хризотилового асбеста, должен производиться на рабочих местах при добыче, обогащении, переработке и использовании хризотила и хризотилсо держащих материалов и изделий.

5.1.2. Контроль проводится в соответствии с программой по организа ции производственного лабораторного контроля условий труда работающих, утвержденной руководителем организации, индивидуальным предпринимате лем либо уполномоченными в установленном порядке лицами.

5.1.3. Контроль содержания пыли, содержащей хризотил, в воздухе ра бочей зоны должен осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами. При превышении среднесменных ПДК расчёт индивидуальных пылевых нагрузок обязателен.

5.1.4. Все полученные результаты замеров должны регистрироваться в специальных журналах или на электронных носителях, и храниться на пред приятиях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.1.5. Работодатели должны обобщать результаты исследований, прово дить анализ динамики загрязнения воздуха рабочей зоны и, в случае необходимости, разрабатывать планы мероприятий по снижению загрязнения воздуха рабочей зоны с конкретными сроками их выполнения.

5.2. Атмосферный воздух

5.2.1. Предприятия, производящие добычу, обогащение и переработку хризотила осуществляют контроль загрязнения атмосферного воздуха пылью, содержащей свободные волокна хризотилового асбеста.

5.2.2. При загрязнении атмосферного воздуха хризотилом, смешанным со специфичными компонентами должен осуществляться контроль на соответ ствие гигиеническим нормативам применяемых компонентов.

5.2.3. Размещение выбранных мест (точек) наблюдения или контроля за грязнения атмосферного воздуха, перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, методы их определения, а также периодичность отбора проб атмосферного воздуха согласовываются в установленном порядке.

5.2.4. Работодателям следует ежегодно обобщать результаты исследо ваний, проводить анализ динамики загрязнения атмосферного воздуха, делать анализ причин изменения загрязнения и, в случае необходимости, разрабаты вать планы мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха с конкретными сроками их выполнения.